ZS/261/10/2018

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

sprzęt drogowy- laboratoryjny

| 1. | Suszarka laboratoryjna – 1 szt. Kod CPV – 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - pojemność komory min. 200 l - wewnątrz suszarki min. 2 półki (dopuszczalne odciążenie każdej półki od 25 do 100 kg) - wymuszony obieg powietrza - zasilanie 230 V, 50 Hz - cyfrowy wyświetlacz temperatury - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 2. | Młotek Schmidta – 1 szt. Kod CPV -38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………. ………………. ………………. ………………. |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - energia uderzenia 2,207 Nm - zakres pomiarowy co najmniej 10-70 MPa - odczyt wartości odbicia - kowadło kalibracyjne - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 3. | Penetrometr igłowy – 1 szt. Kod CPV - 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………. ………………. ………………. ………………. |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - urządzenie zgodne z PN-EN 1426:2009P - czujnik zegarowy do pomiaru penetracji w zakresie 0-50 mm z dokładnością ±0,1 mm - łaźnia wodna 160 mm - igły penetracyjne 2,5 g (3 szt.) - naczynie pomiarowe Ø 55 mm, h=45 mm (5 szt.) - instrukcja obsługi w języku polskim - szkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 4. | Aparat Pierścienia i Kuli – 1 szt. Kod CPV - 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………… ………………… ………………… ………………… |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - urządzenie ręczne PiK - mieszadło łopatkowe z płytką grzejną - 2 pierścienie mosiężne - 2 kulki stalowe o średnicy 9,5 mm i masie 3,5 g każda - 1 płytka do przygotowywania próbek - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 5. | Stożek opadowy Abramsa – 1 szt. Kod CPV - 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………… ………………… ………………… ………………… |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - urządzenie zgodne z PN - EN 12350-2:2011P - stożek ze stali nierdzewnej - ubijak Ø16 mm - skala opadowa z urządzeniem pomiarowym - lej do stożka - instrukcja obsługi w języku polskim - szkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 6. | Aparat Proctora – 1 szt. Kod CPV - 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………… ………………… ………………… ………………… |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - urządzenie ręczne - cylinder Proctora: średnica 112,8 mm, pojemność 1,0 dm3 - ubijak Proctora: masa 2,5 kg, wysokość 320mm, Ø 76,80 mm - ubijak Proctora: masa 4,5 kg, wysokość 480 mm, Ø 76,80 mm - wyciskacz do próbek Proctora - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

| 7. | Prasa hydrauliczna do badania wytrzymałości na ściskanie – 1 szt. Kod CPV - 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………… …………………. ………………… …………………. |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - czujnik przemieszczenia 25x0,001mm - czujnik siły 50kN - zakres pracy 50kN - zasilanie 230V, 50Hz - możliwość regulacji prędkości w zakresie 0,00001 – 51mm/min - ekran dotykowy - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu - wyposażenie do badania na rozciąganie zgodnie z EN 12697-12, EN 12697 -23 + oprogramowanie - wyposażenie do badania wytrzymałości na ściskanie próbek stabilizowanych WG PN-S-96012 + oprogramowanie |  |

| 8. | Aparat Vicata – 1 szt. Kod CPV - 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny | Pełna nazwa oraz nr oferowanego sprzętu ………………… …………………. ………………… ………………… |
| --- | --- | --- |
| Parametry: - urządzenie ręczne - forma - płytka szklana - termometr - trzpień do konsystencji - obciążniki - instrukcja obsługi w języku polskim - przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu |  |

Potwierdzam całkowitą zgodność zaoferowanych sprzętów z opisem przedmiotu zamówienia.

……………………………………………

(podpis)